## Slide 1: IP manzillar

## Slide 2: IP manzil
Kompyuterlar paketlarni faqat to'g'ridan-to'g'ri o'zlarining pastki tarmog'idagi boshqa kompyuterlarga yuborishlari mumkin
Agar kompyuterlar bir xil ichki tarmoqda bo'lmasa, paketlar "shlyuz" orqali yuboriladi.
IP manzil:
Qurilmaning tarmoqqa ulanishini aniqlaydi
Qurilmani bir tarmoqdan ikkinchisiga jismoniy ko'chirish IP manzilini o'zgartirishni talab qiladi
TCP/IP noyob 32-bitli manzillardan foydalanadi

## Slide 3: IP-manzilning asosiy tuzilishi
133
27
162
125
10000101
00011011
10100010
01111101
85
1B
A2
7D
32 bit (4 oktet): (masalan: 133.27.162.125)
10 lik sanoq tizimida:
2 lik sanoq tizimida:
16 lik sanoq tizimida:

## Slide 4: IP-manzillarni sinflash
Sinf | Birinchi oktet | Tarmoq osti maskasi | Maksimal tarmoqlar soni | Har bir tarmoqdagi hostlar soni
A | 0-126 | 255.0.0.0 yoki /8 |  | 
B | 128-191 | 255.255.0.0 yoki /16 |  | 
C | 193-223 | 255.255.255.0 yoki /24 |  | 
D | 224-239 | Multikast manzillar |  | 
E | 240-254 | Cheklangan/Tajriba maqsadlari uchun manzillar |  | 
Sinf | Birinchi oktet | Tarmoq osti maskasi | Maksimal tarmoqlar soni | Har bir tarmoqdagi hostlar soni
A | 0-126 | 255.0.0.0 yoki /8 |  | 
B | 128-191 | 255.255.0.0 yoki /16 |  | 
C | 193-223 | 255.255.255.0 yoki /24 |  | 
D | 224-239 | Multikast manzillar |  | 
E | 240-254 | Cheklangan/Tajriba maqsadlari uchun manzillar |  | 

## Slide 5: Zaxiralangan IP manzillar
Shaxsiy tarmoqlar (umumiy ulanish imkoniyati yo'q)
10.x.x.x
172.16.x.x
192.168.x.x
127.x.x.x - mahalliy tarmoq (localhost)
255.255.255.255 – translyatsiya maqsadlari uchun

## Slide 6: Zaxiralangan manzillar
Agar tarmoq osti maskasi 255.255.255.0 bo'lsa, 192.0.0.0 dan 192.255.255.255 gacha bo'lgan IP manzillari C sinfidagi tarmoqda ishlatilishi mumkin.
Agar tarmoq osti maskasi 255.255.0.0 bo'lsa, 192.0.0.0 dan 192.0.255.255 gacha bo'lgan IP manzillar B sinfidagi tarmoqda ishlatilishi mumkin.
Agar tarmoq osti maskasi 255.0.0.0 bo'lsa, 192.0.0.0 dan 192.255.255.255 gacha bo'lgan IP manzillari A sinf tarmog'ida ishlatilishi mumkin.

## Slide 7: Tarmoq osti maskasi
Tarmoq osti maskasi IP-manzil blokdagi manzillar oralig'ini belgilash uchun ishlatiladi.
Masalan, 10.1.1.32/28 (tarmoq osti maskasi 255.255.255.240) 10.1.1.32 dan 10.1.1.47 gacha boʻlgan diapazonga ega 10.1.1.32 - tarmoq manzili
10.1.1.47 - translyatsiya manzili
10.1.1.33 - 10.1.1.46 tayinlanadigan manzillar

## Slide 8: DNS – Domen nomlar tizimi
Kompyuterlar IP-manzillardan foydalanadi, lekin odamlar nomlarni eslab qolish osonroq.
DNS IP-manzillarni nomlarga va aksincha xaritalashni ta'minlaydi.
Kompyuterlar tarmoqlar o'rtasida ko'chirilishi mumkin, bu holda ularning IP-manzillari o'zgaradi, LEKIN ularning nomlari bir xil bo'lib qolishi mumkin.

## Slide 9: IP manzilni tekshirish

## Slide 10: IP manzilni tekshirish

## Slide 11: Ulanishni tekshirish

## Slide 12: Tegishli IP manzilgacha yo‘l

## Slide 13: IP-manzilni belgilash usullari
Dinamik IP-manzil: Dinamik IP-manzil DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) serveri tomonidan tayinlanadi, u avtomatik ravishda tarmoqdagi qurilmalarga IP-manzillarni tayinlaydi. Dinamik IP manzillar vaqtinchalik bo'lib, qurilma har safar tarmoqqa ulanganda yoki DHCP serveri tomonidan o'rnatilgan ijara muddati tugaganidan keyin o'zgarishi mumkin.
Statik IP-manzil: Statik IP-manzil qurilmaga qo'lda tayinlanadi va agar u qo'lda o'zgartirilmasa, o'zgarishsiz qoladi. Statik IP-manzillar odatda serverlar, tarmoq qurilmalari yoki oson identifikatsiya qilish va ulanish uchun doimiy IP-manzil talab qiladigan boshqa qurilmalar uchun ishlatiladi.
Dinamik IP manzillar ko'pincha kompyuterlar, telefonlar va planshetlar kabi oxirgi foydalanuvchi qurilmalari uchun ishlatiladi, statik IP manzillar odatda serverlar, printerlar va marshrutizatorlar kabi qurilmalar uchun ishlatiladi.